Załącznik nr 2do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania techniczne, jeżeli nie określono inaczej : |  |
| --- | --- |
| Stelaż biurek – opis poniżej Blaty biurek, nadstawek, stołów, stolików, kontenerów i komód – grubość 25mm + listwa PCV grubości 2mm. Boki, fronty i półki – grubość 18mm + listwa PCV. Drzwi wyposażone w zawiasy puszkowe ze sprężyną domykającą. Półki w szafach z możliwością regulacji wysokości. Elementy metalowe malowane proszkowo – RAL 9006. Uchwyty w szafach i kontenerach metalowe, w kolorze srebrnym matowym, o rozstawie 96mm. Zamki opis poniżej. Kolorystyka tkanin do uzgodnienia z Zamawiającym. |

- Dla krzeseł, foteli biurowych zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów na poziomie ±3 %.

- Dla mebli zamawiający wymaga sprawdzenie wymiarów po podpisaniu umowy, przed finalną dostawą.

- Próbki tkanin i materiałów należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy, przed finalną dostawą.

Część I – meble biurowe i magazynowe

| LP | Rodzaj | Wymiary | Opis | Kolor | Ilość (szt.) | Rysunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko Kierownika + kontener mobilny 3 szuflady + piórnik | Wymiary biurka: 1600/700/750 mm Kontener 430/600/540 mm | Mebel wykonany z płyty wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Blat składa się z 3 warstw (18+8+18mm) i ma grubość 44mm Część środkowa cofnięta jest względem warstw zewnętrznych o 2mm Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40mm Blat osadzony na metalowych, chromowanych dystansach o śred.40mm i wysokości 60mm Stelaż składa się z dwóch otwartych elementów skrzyniowych wyposażonych w przepusty do poprowadzenia kabli, które wraz z zabudową płytową stanowią stabilną podstawę biurka. Dodatkowym usztywnieniem blatu jest metalowa listwa montowana śrubami pod nim. Kształt i wymiary blatu wykonane zgodnie z rysunkiem | Kolor Orzech Maronii R4889+ Grafit U1257 | 1+1 |  |
| 2, 3, 4 | Biurko pracownicze wsparte na szafce z pionową przegrodą płytową | Wymiary biurka: 1600/800/720 mm Wymiar szafy 1600/420/634 mm Wymiar panela między biurkowego 1580/500 mm Wymiary biurka 1600/600/720 mm Wymiar szafy 1600/420/643 mm | Biurko Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 680mm do 820mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. Nie dopuszcza się regulatora plastikowego jako elementu regulacji wysokości biurka Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy Regulacja musi być dokonywana bez użycia dodatkowych narzędzi Na nodze biurka musi być wygrawerowana skala wysokości biurka. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykonania doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty – nie dopuszcza się stosowania kleju. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Opis szafy: Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Ścianka między biurkowa z płyty klasy E1 o grubości 18 mm oklejona pcv 2 mm Biurko Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 680mm do 820mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. Nie dopuszcza się regulatora plastikowego jako elementu regulacji wysokości biurka Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy Regulacja musi być dokonywana bez użycia dodatkowych narzędzi Na nodze biurka musi być wygrawerowana skala wysokości biurka. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykonania doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty – nie dopuszcza się stosowania kleju. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. | Kolor blatu Czereśnia havana: R5681 Stelaż Metalik Szafka Czereśnia Havana R5681 Kolor blatu Czereśnia havana: R5681 Stelaż Metalik Szafka Czereśnia Havana R5681 | 6+6+3 2+2 |  |
| 5 | Kontener mobilny pod biurko | Wymiary 430/600/540 mm | Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej), Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Korpus kontenera tak skonstruowany aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne Szerokość kontenera nie większa niż 328 mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Ze względów funkcjonalnych, kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera) Listwa wykończona paskiem gumowym- eliminacja efektu trzasku szuflady Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm co ułatwi jego przesuwanie Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady na dokumenty A4 oraz szufladę piórnikową Szuflady kontenera wykonane z metalu- nie dopuszcza się szuflad z dnem płytowym l Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę aby w sytuacji gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia, wymóg konieczny ze względów bezpieczeństwa W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. | Kolor Czereśnia Havana R5681 | 9 |  |
| 6, 7 | Biurko sekretariat | Wymiary biurka 1600/800/720 mm Szafy 1600/420/634 mm | Biurko Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 680mm do 820mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. Nie dopuszcza się regulatora plastikowego jako elementu regulacji wysokości biurka Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy Regulacja musi być dokonywana bez użycia dodatkowych narzędzi Na nodze biurka musi być wygrawerowana skala wysokości biurka. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykonania doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty – nie dopuszcza się stosowania kleju. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. | Kolor Czereśnia Havana R5681 stelaż metalik | 1+1 |  |
| 8 | Biurko dla pracownika ochronny | Wymiar: 1740/660/720 mm | Biurko Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 680mm do 820mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. Nie dopuszcza się regulatora plastikowego jako elementu regulacji wysokości biurka Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy Regulacja musi być dokonywana bez użycia dodatkowych narzędzi Na nodze biurka musi być wygrawerowana skala wysokości biurka. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm, max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykonania doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty – nie dopuszcza się stosowania kleju. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. | Kolor Czereśnia havana RR5681 stelaż metalik | 1 |  |
| 9 | Biurko do serwerowni | Wymiary 600/500/720 mm | Biurko Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 680mm do 820mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. Nie dopuszcza się regulatora plastikowego jako elementu regulacji wysokości biurka Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy Regulacja musi być dokonywana bez użycia dodatkowych narzędzi Na nodze biurka musi być wygrawerowana skala wysokości biurka. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykonania doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty – nie dopuszcza się stosowania kleju. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. | Kolor Czereśnia Havana R5681 stelaż metalik | 1 |  |
| 10 | Fotele pracownicze |  | Fotel musi posiadać: Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzezroczystej czarnej membrany. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu. Regulację wysokości oparcia w zakresie 60 mm za pomocą plastikowego elementu zwalniającego blokadę z tyłu oparcia. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej. Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej przesuwające się wzdłuż ramki oparcia. Regulacja wysokości lędźwiowa w zakresie 105 mm. Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej grubości 30 mm, wykończone od spodu plastikowym panelem. Nie dopuszcza się siedziska na bazie sklejki i pianki ciętej. Pianka siedziska wysoko elastyczna o grubości 30 mm, trudnopalna RF 5060 Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże z hamulcem. Mechanizm synchroniczny z blokadą w 5 pozycjach odchylenia, regulacją siły nacisku na oparcie oraz regulacją głębokości siedziska w zakresie 50 mm Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU, osadzone na plastikowym, czarnym profilu. Zakres regulacji ich wysokości 75 mm. Podłokietniki z regulacją w trzech płaszczyznach: góra – dół, przód – tył, bok: prawo - lewo. Podłokietniki posiadają regulację wysokości po 75 mm, przesuwaną nakładkę przód-tył po 25 mm i w bok po 15 mm. Zagłówek tapicerowany czarną skórą. Zagłówek regulowany: przód – tył. Opcjonalnie: plastikowy wieszak na marynarkę mocowany do oparcia fotela. Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 Odporność na światło: 5-7 wg EN ISO 105-B02 Skład: 66% Polyester, 34% Polyamid Gramatura: 315 g/mb Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Ścieralność: 150.000 cykli Martindale Trudnopalność według normy BS EN 1021/1-2, CRIB 5 Odporność na pilling: 5 Skład: poliester 92%, 8% akryl Gramatura: 250 g/m2 Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. | Kolor czarny BD33 100% Poliester ciężar 250g/m2 odporność na ścieranie 100000 Cykli Martindale odporność na Piling 5 atest trudnopalności BS EN 1021-1 | 12 |  |
| 11 | Krzesło konferencyjne | Wymiary wysokość całkowita: 875 mm wysokość siedziska: 465 mm szerokość siedziska: 430 mm głębokość siedziska: 460 mm szerokość podstawy: 500 mm głębokość całkowita: 585 mm wysokość podłokietników: 650 mm długość oparcia: 425 mm szerokość oparcia: 490 mm rozstaw podłokietników (min/maks): 490 – 680 mm | Stelaż – metalowy, na 4 nogach, funkcja obracania wykonany z rury o przekroju Fi 20 x 2mm, chromowane Stelaż zakończony stopkami z tworzywa w kolorze czarnym. Siedzisko/Oparcie - jednolity kubełek wykonany z metalowego stelaża zalewanego w formach pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3. | Kolor stelaża chrom Kolor Skóra brązowa S-22 Gramatura grubość 0,8-1,0 mm (+/- 15% | 11 |  |
| 12 | Fotel gabinetowy | szerokość całkowita 1205-1295 mm głębokość całkowita 660 mm wysokość siedziska450-540 mm szerokość siedziska 500 mm głębokość siedziska 420-470 mm wysokość podłokietnika 635-740 mm wysokość podłokietnika z nakładką O lub H 650-740 mm | Baza podstawa: Wersja obrotowa - podstawa pięcioramienna wykonana ze stopu aluminium polerowanego w kolorze chrom. Amortyzator wersja obrotowa - podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm: Wersja obrotowa: SYNCHRO (SL) - synchroniczna zmiana kąta odchylenia siedziska z oparciem z możliwością dostosowania Siedzisko: Wersja obrotowa: SYNCHRO (SL) - synchroniczna zmiana kąta odchylenia siedziska z oparciem z możliwością dostosowania Oparcie: Oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę. Wykonane jest z metalowego stelaża oblanego pianką poliuretanową o zwiększonej gęstości, wykonaną w technologii wtryskowej. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, z dodatkową regulacją w części lędźwiowej góra - dół. wysokie – 10 (dodatkowe przeszycie na wysokości 2/3 oparcia Parametry pianki 10 i 20 – 58 (gęstość [kg/m3]) Podłokietniki: ekko zaokrąglone podłokietniki stanowią integralną część oparcia. Mogą być wykończone nakładkami tapicerowanymi (wersja O) lub drewnianymi (wersja H). Atest: Protokół Oceny Ergonomicznej (wystawiony przez Instytut Medycyny Pracy) | Kolor stelaża chrom tapicerka Skóra brązowa S-22 Gramatura grubość 0,8-1,0 mm (+/- | 1 |  |
| 13 | Krzesło do pracowników szatni i informacji kawiarni i sklepu | wysokość całkowita: 830 mm wysokość siedziska: 460 mm szerokość siedziska: 455 głębokość siedziska: 420 mm szerokość podstawy: 540 mm głębokość całkowita: 550 mm | Stacjonarne krzesło konferencyjne na czterech nogach z których dwie tylne wykonane z stalowej rury o wymiarach 25x1,5 mm, zaś dwie przednie wykonane z sklejki bukowej, w kolorze Orzech H12 przechodzącej łagodnym łukiem w podłokietnik o poziomej linii przebiegu, mocowany do oparcia krzesła w połowie jego wysokości za pośrednictwem łączników w kształcie walca, wykonanych jako chromowany odlew stopu saluminium, wspornik siedziska wykonany z stalowej rury o przekroju okrągłym o wymiarze 18x1,5mm. Całość stelaża chromowana w technologii chromu III wartościowego (bardziej ekologiczna, mniej szkodliwa dla środowiska od stosowanej dotychczas technologii chromu VI wartościowego), potwierdzone oświadczeniem producenta Posiada duże i wygodne siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokryte pianką PU wykonaną w technologii wylewanej w formach, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia. Oparcie i siedzisko krzesła stanowią integralną całość. Siedzisko krzesła w przedniej części posiada łagodnie wyprofilowaną krawędź, zaś oparcie ma kształt odwróconego krótszą podstawą ku dołowi trapezu. Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% Xtreme FR, gramatura 310g/m2, ścieralność 100 000 cykli Martindale, pilling 5, trudnopalność - papieros, zapałka, gwarancja producenta tkaniny 10 lat przy jednozmianowym trybie pracy, inwestor nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i parametrach, Dla producenta krzeseł wymagany certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów, | Kolor stelaża chrom Kolor czarny EV-11 Skład 100% Poliester Gramatur: 300g/m2 Martidella 150000 4 | 4 |  |
| 14 | Krzesło do sali konferencyjnej multimedialnej i dla pracowników ekspozycji | Wymiary: wysokość całkowita: 875mm wysokość siedziska 480 mm szerokość całkowita b/podłokietników 495 mm szerokość siedziska 420 mm głębokość całkowita: 520 mm głębokość siedziska:400 mm | Krzesło konferencyjne na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm,, chromowany oraz malowany proszkowo w kolorach czarny lub metalik. Stelaż spawany w technologii TIG pozostawiającej estetyczne miejsca po spawach. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stelaża wykonana z dużą dbałością, bez widocznych spawów. Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej o grubości 11-12 mm, lakierowanej, pokrytej okleiną modyfikowaną lub pokrytej laminatem wysokociśnieniowym HPL o wysokiej odporności na zadrapania. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. W celu ochrony kubełków przed uszkodzeniem w momencie sztaplowania, pod siedziskiem montowane są specjalne podkładki z miękkiego tworzywa sztucznego. Krzesło posiada możliwość łączenia w rzędy za pomocą metalowego łącznika wysuwanego spod siedziska Producent posiada certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów. | Kolor Orzech do potwierdzenia u Inwestora /kolor zbliżony do koloru podłogi/ Stelaż chrom | 54 |  |
| 15 | Krzesła do pomieszczenia socjalnego |  | Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki. Dostępne w standardowych wybarwieniach drewna oraz w laminacie. Metalowa rama, chromowana lub malowana proszkowo. | Kolor klepka na podłodze Orzech1.031 stelaż chrom | 8 |  |
| 16 | Krzesło kawiarniane |  | Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki. Dostępne w standardowych wybarwieniach drewna oraz w laminacie. Metalowa rama, chromowana lub malowana proszkowo. | Kolor klepka na podłodze Orzech 1.031 stelaż chrom | 20 |  |
| 17 | Regał magazynowy | Wymiary: 1000/500/1980mm | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są dostarczane. Regał do samodzielnego montażu. | Kolor popiel | 9 |  |
| 18 | Regał na książki zamykany | Wymiary szafy 800/420/1880 x 5 szt + nadstawka 800/420/740 x 5 szt. | Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. | Kolor Czereśnia Havana R5681 stelaż metalik | 1 zestaw |  |
| 19 | Regał na książki /sklep/ | Wymiary 4920/400/214 mm | Korpus wykonany z płyty melaminowanej 18mm obrzeże PCV ściana tylna 18mm montaż za pomocą złącz mimośrodowych, wieniec górny i dolny 18 mm Cokół metalowy, z regulacją poziomu 20 mm półki 25 mm wzmocnione podpórki półek secura z blokadą wysuwu regulacja wysokości montażu w korpusie w zakresie 32 mm Tylna ściana dopasowana do łuku sklepienia. W górnym wieńcu zamontowane oświetlenie led | Kolor podłogi Orzech Toskania D2453 | 1 zestaw |  |
| 20 | Regał na materiały biurowe | 600/420/188 szafa aktowa 600/420/1880 szafa aktowa 800/420/1510 szafa aktowa 800/420/1140 szafa aktowa | Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. | Kolor Orzech Maronii R4889 | 1 zestaw |  |
| 21 | Regał na wyposażenie do kawiarni | Wymiary 1000/500/1980 | Korpus wykonanay z płyty melaminowanej 18mm obrzeże PCV ściana tylna 18mm montaż za pomocą złącz mimośrodowych, wieniec górny i dolny 18 mm Cokół metalowy, z regulacją poziomu 20 mm półki 25 mm wzmocnione podpórki półek secura z blokadą wysuwu regulacja wysokości montażu w korpusie w zakresie 32 mm Półki szklane Tylnia ściana dopasowana do łuku sklepienia. W górnym wieńcu zamontowane oświetlenie led | Kolor jak podłoga Orzech Toskania D2453 | 3 |  |
| 22 | Siedzisko | Wymiar: 965/425/410 mm | Pufa o kształcie prostopadłościanu. Pufa o kształcie walca powinna posiadać: Wieniec górny i dolny element pufy wykonany z płyty wiórowej o gr. 15 mm Szkielet pufy łączący wieńce wykonany na bazie listew sklejkowych Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. 10 mm Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej o gr. 30 mm Tapicerka wykonana z pięciu formatek materiału po jednym na każdym widocznym boku tworzy wyraźne krawędzie Materiałem wzdłuż krawędzi wykończony ozdobnym ściegiem - stebnówka Stopki pufy w kształcie walca wykonane z pełnego aluminium. Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki 39 mm. Do stopki montowane są dodatkowo ślizgi zapobiegające rysowaniu podłoża. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufy. Puf tapicerowany materiałem. | Kolor podłogi Obicie skóropodobne | 2 |  |
| 23 | Stół do kuchni | Wymiar blatu 800x800 mm | Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm. Łatwozmywalny blat do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą tworzywa ABS w kolorze identycznym jak powierzchnia blatu. Podstawa: Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z chromowanych Stół dostępny w dwóch rozmiarach. Wysokość stołu dostosowana do standardowych krzeseł kawiarnianych | Kolor jak zabudowa kuchenna stelaż - chrom | 2 |  |
| 24, 25 | Stolik do prezentacji multimedialnej | Wymiar blatu 480 mm na 480 mm Wymiar całkowity szer, 550 mm, głębokość 530 mm; wysokość 790 mm | Stelaż konstrukcja chromowana z prętów fi 20 mm Blat wykonany z płyty wiórowej 18 mm w kolorze orzech H12 | Kolor Orzech – jak krzesła Stelaż chrom | 2 |  |
| 26 | Stolik kawiarniany | Wymiary fi800/720 | Podstawa stołu złożona ze stalowej stopy i pojedynczej nogi, wykonanej z metalowej chromowanej lub lakierowanej proszkowo rury. W wersji podstawowej podstawa stołu dopasowana do standardowych krzeseł kawiarnianych. Podstawa pasująca do blatów z płyty melaminowej . Elementy metalowe: alu. | Kolor orzech Toskania D2425 kolumna chrom stopa grafit | 5 |  |
| 27 | Stolik konferencyjny | Wymiary fi 80 wys. 72 cm | Mebel wykonany z płyty wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Blat składa się z 3 warstw (18+8+18mm)i ma grubość 44mm Część środkowa cofnięta jest względem warstw zewnętrznych o 2mm Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40mm Kształt i wymiary blatu wykonane zgodnie z rysunkiem Stelaż stalowy rura średnica 80 mm | Kolor Orzech Maronii R4889 Kolor stelaża grafit | 1 |  |
| 28 | Stolik dla gości | Wymiary 700/700/720 mm | Biurko o wymiarze gabarytowym 1400x800 i 1600x800 Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Kolumna nogi stołu wykonana z profila o wymiarach 50x50mm. Dwie kolumny nogi spawane za pomocą profila 50x25mm Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi jak na rys.1. Spawanie kolumny nogi i profila łączącego musi odbywać się od środka nogi jak na rys.1 Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi jak na rys.2 Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila 50x25mm Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie musi się odbyć w środku profila. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego rys.3 Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie od 680mm do 820mm. Regulacja musi się odbywać w sposób płynny. Nie dopuszcza się regulatora plastikowego jako elementu regulacji wysokości biurka Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy Regulacja musi być dokonywana bez użycia dodatkowych narzędzi Na nodze biurka musi być wygrawerowana skala wysokości biurka. Cała konstrukcja malowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min 18mm , max 25mm(nie grubszej) wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykonania doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty – nie dopuszcza się stosowania kleju. W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub. | Kolor Czereśnia Havana R5681 stelaż metalik | 3 |  |
| 29 | Stół konferencyjny | Wymiary: 2400/1150/740 mm | Mebel wykonany z płyty wiórowej me laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Blat składa się z 3 warstw (18+8+18mm)i ma grubość 44mm Część środkowa cofnięta jest względem warstw zewnętrznych o 2mm Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu 40mm Kształt i wymiary blatu wykonane zgodnie z rysunkiem Stelaż stalowy o konstrukcji trawersowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok stołu skręconych ze wspornikami podblatowymi. Nogi o średnicy 80 mm zakończone wstawkami chrom połysk | Kolor Orzech maroni R4889 Stelaż grafit | 1 |  |
| 30 | Stół do magazynu | Wymiary 1400/800/720 mm | Opis stołu jak w punkcie 9 | Kolor popiel stelaż metalik | 2 |  |
| 31 | Szafa sekretariat | Wymiary szafy: 800/420/1880+ 400/420/1880 | Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100.0 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. | Kolor Czereśnia havana R5681 | 1 zestaw |  |
| 32 | Szafy kancelaryjne | Wymiary 80/42/188 +80/42/188+40/42/188 | Szafy: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100.0 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. | Kolor Czereśnia Havana R5681 | 1 zestaw |  |
| 33 | Szafa metalowa | Wymiary 800/435/1990 | Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. | Kolor popiel | 5 |  |
| 34 | Szafa kartotekowa A4 | Wymiary 415/630/1285mm | 4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg | Kolor Popiel | 2 |  |
| 35 | Szafa kartotekowa - na karty biblioteczna | Wymiary 775/630/1285 mm | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. | Kolor Popiel | 2 |  |
| 36 | Szafa kartotekowa na zdjęcia | Wymiary 415/630/1285mm | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. | Kolor Popiel | 1 |  |
| 37 | Szafka pomieszczenie ochrony | Wymiary 800/420/1140 mm | Szafa: wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100.0 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. | Kolor Czerseśnia Havana R5681 | 1 |  |
| 38 | Szafki metalowe na ubrania szatnia | Wymiary: 1800 x 400 x 490 mm | Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. | Kolor Popielaty | 5 |  |
| 39 | Taboret barowy |  | Kubełek sklejka bazowa Rura metalowa o przekroju fi 20 mm. | Kolor klepka na podłodze orzech H12 stelaż chrom | 3 |  |
| 40 | Wieszak na ubrania | Główne informacje głębokość: 51 cm Minimalna wysokość: 126 cm / 126 cm Szerokość: 111 cm Maksymalne obciążenie: 35 kg | Szyna ubraniowa. Podstawa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa. Nakładka wykończeniowa: części plastykowe: Tworzywo polipropylenowe Sztabka dodatkowa: stal, galwanizowane Wkładka: tworzywo poliamidowe zbrojone | Czarny | 2 |  |
| 41 | Wieszak na ubrania |  | Podstawa talerzowa w kolorze czarnym min 350 mm z rurą chromowaną min 30mm zakończoną uchwytami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym , z dodatkowymi haczykami na ubrania, Dodatkowo zamontowany na rurze uchwyt na parasole. | Kolor chrom | 4 |  |
| 42 | Witryna | Wymiary 800/420/1880 mm | wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy tylne szafy były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 i nie grubszej niż 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy Ze względów estetycznych wymaga się aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki Zamawiający będzie sprawdzał wtopienie doklejki w warstwę płyty za pomocą mikroskopu Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych Szafa musi być dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100.0 Na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie min 128mm Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, ponieważ istnieje konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów Wyposażenie to dwie półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce Z uwagi na bezpieczeństwo dokumentów wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi witryny w 3 punktach Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra Wymagany jest zamek systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. | Kolor Orzech Maronii R4889 | 1 |  |
| 43 | Podajnik papieru | Wymiary 223/234 mm | dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej | Kolor stal nierdzewna mat | 3 |  |
| 44 | Podajnik ręczników papierowych | Wymiary 255/265 mm | pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej | Kolor stal nierdzewna mat | 13 |  |
| 45 | Kosz na ręczniki papierowe | Wymiary | Pojemność: 35l Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Wykończenie: satyna (mat) Wymiary: - wysokość: 490 mm, - szerokość: 425 mm, - głębokość: 195 mm Kosz otwarty Waga: 3,45 kg Montaż: ścienny (4 śruby) Kosz nie posiada widocznej na zdjęciu nakładki - możliwość dokupienia Kosz naścienny o dużej pojemności wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej o matowej powierzchni. Montowany do ściany za pomocą czterech śrub. Odpowiedni do miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak toalety publiczne i ogólnodostępne. Pozwala na utrzymanie higieny na odpowiednim poziomie. | Kolor stal nierdzewna mat | 10 |  |

Część II - zabudowa kuchenna

| 46 | Zabudowa kuchenna | Zabudowa kuchenna jest w kształcie litery L. Na ścianie o szer. 226 cm zabudowa zawiera szafki dolne + szafki górne natomiast na ścianie o szer. 200 cm zabudowa zawiera tylko szafki dolne. Wymiary szafek: 80 cm, 60 cm, 40 cm, końcowe szafki wynikowe. Zamawiający przewiduje jedną szafkę z czterema szufladami o szerokości 40 cm. Zamawiający wymaga, aby w zabudowie kuchennej został ujęty zlew jednokomorowy z ociekaczem struktura Len oraz standardową baterię kuchenną w kolorze chrom. | Wszystkie elementy płytowe korpusów szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą o klasie higieniczności E1. Należy zastosować płytę o grubości minimum 18 mm, widoczne krawędzie boczne płyt oklejone PCV grubości min. 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. Konstrukcja szafek wieńcowa. Boki łączone z wieńcami za pomocą złączy typu mimośrody oraz klejonych kołków. Plecy z płyty HDF min. 3 mm (nie dotyczy SA) mocowane w ofrezowaniu krawędzi boku wieńca dolnego i górnego do głębokości min. 3 mm, mocowane za pomocą gwoździ, krawędzie surowe. Korpusy wyposażone są w nóżki z możliwością regulacji w zakresie min. 20 mm, mocowane do wieńca dolnego z cofnięciem min. 35 mm względem czoła korpusu. Do nóżek mocowany cokół z uszczelką bezbarwną z płyty pokrytej identycznym laminatem jak blat zestawu kuchennego, mocowany za pomocą zaczepów z tworzywa sztucznego. Wysokość cokołu min. 90 mm. Wszystkie fronty drzwiowe oraz czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, z czego okleiną frontową ma być laminat o minimalnej grubości 0,80 mm w kolorze białym wg wzornika Egger W1000 struktura ST9. Płyta o grubości 18 mm i klasie higieniczności E1. Drzwi korpusów jednoskrzydłowe lub okapowe wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe firmy FGV lub równoważne, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’) o ilości cykli min: 80 tys. (potwierdzone certyfikatem). Szafki kuchenne z drzwiami okapowymi wyposażone w siłowniki gazowe z dostosowaną odpowiednio siłą siłownika do ciężaru frontu. Wszystkie fronty wyposażone w uchwyt aluminium nabijany krawędziowo po szerokości frontu typu UKW-7 firmy Zobal lub równoważny w kolorze białym RAL 9003, według załączonego zdjęcia detalu. Wszystkie elementy płytowe korpusów szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą o klasie higieniczności E1. Należy zastosować płytę o grubości minimum 18 mm, widoczne krawędzie boczne płyt oklejone PCV grubości min. 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. Konstrukcja szafek wieńcowa. Boki łączone z wieńcami za pomocą złączy typu mimośrody oraz klejonych kołków. Plecy z płyty HDF min. 3 mm (nie dotyczy SA) mocowane w ofrezowaniu krawędzi boku wieńca dolnego i górnego do głębokości min. 3 mm, mocowane za pomocą gwoździ, krawędzie surowe. Korpusy wyposażone są w nóżki z możliwością regulacji w zakresie min. 20 mm, mocowane do wieńca dolnego z cofnięciem min. 35 mm względem czoła korpusu. Do nóżek mocowany cokół z uszczelką bezbarwną z płyty pokrytej identycznym laminatem jak blat zestawu kuchennego, mocowany za pomocą zaczepów z tworzywa sztucznego. Wysokość cokołu min. 90 mm. Wszystkie fronty drzwiowe oraz czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną, z czego okleiną frontową ma być laminat o minimalnej grubości 0,80 mm w kolorze białym wg wzornika Egger W1000 struktura ST9. Płyta o grubości 18 mm i klasie higieniczności E1. Drzwi korpusów jednoskrzydłowe lub okapowe wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe firmy FGV lub równoważne, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip’’) o ilości cykli min: 80 tys. (potwierdzone certyfikatem). Szafki kuchenne z drzwiami okapowymi wyposażone w siłowniki gazowe z dostosowaną odpowiednio siłą siłownika do ciężaru frontu. Wszystkie fronty wyposażone w uchwyt aluminium nabijany krawędziowo po szerokości frontu typu UKW-7 firmy Zobal lub równoważny w kolorze białym RAL 9003, według załączonego zdjęcia detalu. | Kolor jak klepka na podłodze Orzech Toskania D2453 Blat Grafitowy U3114 | 1 zestaw |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |