Załącznik nr 11 do SIWZ

WYKAZ OBIEKTÓW MUZEUM BRONI PANCERNEJ – ODDZIAŁU MWP

DO KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI ORAZ PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

WYKAZ OBIEKTÓW:

- 85 mm armata ppanc. D-44

- 45 mm armata ppanc. wz. 42  nr A-037H

- 57 mm armata ppanc.

- 122 mm  haubica wz.38

- Niszczyciel czołgów M 10 Achilles

- Armata Le FH 18 kal. 105 mm

- Opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM – 2

- Bojowy transporter rozpoznawczy BTR 60 PB

- Czołg Centaur MK1

- Działo samobieżne 2S1 Goździk

- Zestaw rakietowy K11 KRUG

- Silnik EPA Praga

- Wraku czołgu T34/85

- Kołowy transporter opancerzony SKOT 2AP

- Wagon sztormowy z pociągu pancernego

- WPT 34 (wóz pomocy technicznej)

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH:

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy 85 mm armacie ppanc. D-44 (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 12 maja  2018 roku)

Stan zachowania armaty możemy określić jako dostateczny, braki w ukompletowaniu. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania przedniej płyty pancernej wraz z ogonicami. Cała armata powinna zostać wypiaskowana a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całej armaty.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów (zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów).

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów podniesienia i opuszczania armaty oraz wszelkich mechanizmów ruchomych.

- Uzupełnienie przedniego oświetlenia

- Wykonanie osłon lamp.

- Pozyskanie lub odlanie hamulca wylotowego.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Wymiana lub naprawa ogumienia. Pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego - Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Działo znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy przy 45 mm armacie ppanc. wz. 42  nr A-037H (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 11 maja  2018 roku)

Stan zachowania armaty możemy określić jako dobry, niewielkie braki w ukompletowaniu. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania przedniej płyty pancernej wraz z ogonicami oraz naprawy lub wymiany ogumienia. Cała armata powinna zostać wypiaskowana a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

      - Wstępne umycie całej armaty.

      - Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów (zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów).

      - Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

      - Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

      - Odtłuszczenie powierzchni.

      - Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

      - Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

      - Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów podniesienia i opuszczania armaty oraz wszelkich mechanizmów ruchomych.

      - Usprawnienie zamka ryglowania armaty.

      - Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika)

      - Wymiana lub naprawa ogumienia. Pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Działo znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy  57 mm armacie ppanc. (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 11 maja  2018 roku)

Stan zachowania armaty możemy określić jako dostateczny, braki w ukompletowaniu. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania przedniej płyty pancernej wraz z ogonicami. Cała armata powinna zostać wypiaskowana a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całej armaty.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów (zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów).

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów podniesienia i opuszczania armaty oraz wszelkich mechanizmów ruchomych.

- Uzupełnienie brakujących pokręteł podniesienia i opuszczenia armaty.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Działo znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy 122 mm  haubicy wz.38 (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania armaty możemy określić jako dostateczny. Występują niewielkie braki w ukompletowaniu. Należy usunąć łuszczącą się farbę i odmalować przednią płytę pancerną wraz z ogonicami. Cała armata powinna zostać wypiaskowana                       a następnie pokryta farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całej armaty.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów (zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów).

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów podniesienia i opuszczania armaty oraz wszelkich mechanizmów ruchomych.

- Usprawnienie ryglowania zamka armaty.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Haubica znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy niszczycielu czołgów M 10 Achilles (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania niszczyciela czołgów możemy określić jako dostateczny, duże braki w ukompletowaniu. Wymaga wstawienia zastępczego silnika, połączenia skrzyni biegów z silnikiem poprzez zamontowanie wału, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Uzupełnienie oleju  w zespole napędowym.

- Dorobienie i montaż osłony jarzma armaty.

- Zamocowanie armaty w wieży

- Montaż silnika.

- Montaż instalacji elektrycznej.

- Montaż układu chłodzenia.

- Montaż zbiornika paliwowego.

- Naprawa elementów sterowania czołgiem (drążki sterujące).

- Montaż wieży wraz z armatą.

- Uszycie pokrowca na osłonę jarzma armaty.

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów układu jezdnego oraz zawiasów we włazach i klapach.

- Uzupełnienie zapasowych ogniw gąsienic z przodu pojazdu (4 sztuki).

- Zamontowanie lamp przednich.

- Zamontowanie lamp tylnych.

- Dorobienie 2 włazów w kadłubie z przodu pojazdu.

- Dorobienie i uzupełnienie płyt z przedziału transmisyjnego pojazdu.

- Wykonanie odlewu lub spawanie z płyt osłony jarzma armaty w wieży.

- Uzupełnienie brezentu na pojazd i zamontowanie go w części wierzy.

- Montaż elementów zewnętrznego wyposażenia pojazdu (kilof, łopata, młot, itp.)

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych na pojazd ustalonych z Szefem Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Niszczyciel czołgów znajduje się w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy armacie Le FH 18 kal. 105 mm (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania armaty możemy określić jako dostateczny. Występują niewielkie braki w ukompletowaniu. Należy usunąć łuszczącą się farbę i odmalować przednią płytę pancerną wraz z ogonicami. Cała armata powinna zostać wypiaskowana                       a następnie pokryta farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

  - Przygotowanie obiektu do oczyszczenia z łuszczącej się farby oraz elementów korozji, demontaż armaty na części  pierwsze (odkręcenie zastałych śrub, demontaż płyty osłonowej, ściągnięcie armaty z kołyski oraz wyciągnięcie jej                  z oporopowrotnika, demontaż kół, układu hamulcowego, kołyski armaty, układu jezdnego, ogonic, lemieszy).

  - Naprawa uszkodzeń mechanicznych (prostowanie wygiętych elementów, uzupełnienie ubytków spowodowanych korozją, spawanie pęknięć).

  - Dokładne oczyszczenie wszystkich elementów z warstw farby oraz korozji (piaskowanie).

  - Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

  - Pokrycie wszystkich elementów farbą antykorozyjną, a w miejsca niedostępne, niemożliwe do wypiaskowania jak np. wnętrze ogonic, ciśnieniowe nałożenie środka antykorozyjnego.

  - Przywrócenie sprawności i zakonserwowanie wszystkich elementów ruchomych, w tym zamka armaty (o ile okaże się to możliwe), mechanizmów układu jezdnego, hamulcowego, obrotu armatą, obsługi armaty.

  - Nałożenie farby docelowej w kolorystyce ustalonej z przedstawicielami Muzeum (malowanie ciśnieniowe).

  - Odtworzenie braków i ubytków w wyposażeniu armaty w tym : zaczepu i blokady ogonic, mechanizmu przesuwu bocznego armaty, pokręteł podnoszenia i przesuwu bocznego armaty, mimośród blokady lemieszy, rękojeść wraz                  z mechanizmem otwarcia klina zamkowego, 2 elementów mocowania przedniej płyty pancernej, 2 kapsle osłonowe oporopowrotnika, naprawa skorodowanych puszek zasobników, naprawa ogonic, regeneracja wszystkich smarowników.

  - Złożenie wszystkich elementów oraz ponowne malowanie armaty (malowanie ciśnieniowe).

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Działo znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy opancerzonym samochodzie rozpoznawczym BRDM – 2 (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

- Stan zachowania samochodu rozpoznawczego możemy określić jako dostateczny, bardzo duże braki w ukompletowaniu – wyłącznie do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia zewnętrznego.

- Uzupełnienie brakującego lewego tłumika.

- Wykonanie lub zakup falochronu i jego montaż.

- Naprawa uszkodzonych zwolnic.

- Uzupełnienie 15 peryskopów.

- Oczyszczenie przedziału kierowania i załogi, pomalowanie wnętrza farbą akrylową podkładową, pomalowanie wnętrza drugą powłoką – farba akrylowa ( ściano wewnętrzne i wieża na biało, podłoga i komora silnika na szaro).

- Naprawa lub wymiana uszkodzonego ogumienia, pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z pracownikami MWP -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Samochód rozpoznawczy znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy bojowym transporterze rozpoznawczym BTR 60 PB 
(ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania bojowego transportera rozpoznawczego możemy określić jako dostateczny, niewielkie braki w ukompletowaniu – przeznaczony do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów wieży z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia (wymiana lub naprawa uszkodzonych lampek z przodu).

- Naprawa uszkodzonego mocowania lewego lusterka.

- Oczyszczenie przedziału kierowania oraz przedziału desantu, pomalowanie wnętrza farbą akrylową podkładową, pomalowanie wnętrza drugą powłoką – farba akrylowa ( ściano wewnętrzne i wieża na biało, podłoga i komora silnika na szaro).

- Naprawa lub wymiana uszkodzonego ogumienia, pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z Szefem Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Transporter rozpoznawczy znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy czołgu Centaur MK1 (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania czołgu możemy określić jako dostateczny, bardzo duże braki w ukompletowaniu. Wymaga wstawienia zastępczego silnika, zastępczej skrzyni biegów oraz układu napędowego, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych .

  - Wstępne umycie całego pojazdu.

  - Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny.

  - Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych,

  - połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

  - Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

  - Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

  - Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

  - Odtłuszczenie powierzchni.

  - Uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia zewnętrznego.

  - Demontaż, montaż gąsienic.

  - Demontaż, montaż kół jezdnych.

  - Demontaż, konserwacja, montaż ścian bocznych.

  - Demontaż, montaż kół napinających.

  - Dorobienie brakujących elementów błotników przednich i tylnych.

  - Dorobienie bocznych skrzyń narzędziowych.

  - Demontaż, montaż, uruchomienie mechanizmów obrotu wieży.

  - Dorobienie tylnej ściany – płyty czołgu.

  - Montaż silnika spalinowego.

  - Montaż układu napędowego.

  - Odtworzenie mechanizmu układu napędowego.

  - Montaż układu pneumatycznego.

  - Montaż instalacji elektrycznej silnika.

  - Odtworzenie układu hamulcowego.

  - Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

  - Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

  - Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z Szefem Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Czołg Centaur  MK1 znajduje się w AZ PUK Pławce 5a, 63-001 Środa Wielkopolska.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy dziale samobieżnym 2S1 Goździk (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 10 maja  2018 roku)

Stan zachowania działa samobieżnego możemy określić jako dostateczny – przeznaczony do prezentacji statycznej istnieje możliwość podjęcia próby uruchomienia pojazdu po sprawdzeniu silnika i skrzyni biegów. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby i odmalowania elementów wyposażenia zewnętrznego. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Oczyszczenie całości zewnętrznej starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Demontaż istniejących elementów wyposażenia wewnętrznego.

- Mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie powierzchni wewnętrznych przewidzianych do malowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów układu jezdnego oraz zawiasów we włazach i klapach.

- Przykręcenie łap silnika oraz pozostałych elementów

- Wymiana lub naprawa uszkodzonego silnika.

- Sprawdzenie i regulacja skrzyni biegów.

- Uzupełnienie dwóch skrzynek metalowych znajdujących się  na wieży.

- Malowanie przedziału kierowania i bojowego ściany na biało podłoga na szaro.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Działo samobieżne znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy zestawie rakietowym K11 KRUG (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania zestawu rakietowego możemy określić jako dostateczny, niewielkie braki w ukompletowaniu. Wymaga zamontowania zespołu chłodnic wraz z wentylatorem.. Cały pojazd powinien zostać pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych .

  - Wstępne umycie całego pojazdu.

  - Oczyszczenie całości zewnętrznej starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

  - Demontaż istniejących elementów wyposażenia wewnętrznego.

  - Mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie powierzchni wewnętrznych przewidzianych do malowania.

  - Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

  - Odtłuszczenie powierzchni.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

  - Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

  - Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów układu jezdnego oraz zawiasów we włazach i klapach.

  - Montaż  zespołu chłodnic wraz z wentylatorem.

  - Naprawa układu rozruchu elektrycznego.

  - Malowanie przedziału kierowania i bojowego ściany na biało podłoga na szaro.

  - Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

  - Naniesienie oznaczeń taktycznych na pojazd ustalonych z Szefem Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Zestaw rakietowy znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy silniku EPA Praga (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania silnika można określić jako zły. Występują braki w zewnętrznym ukompletowaniu. Wymagana jest weryfikacja wszystkich części, może ona nastąpić dopiero po rozebraniu całego silnika. Poszczególne elementy silnika powinny zostać oczyszczone a następnie pokryte odpowiednia warstwą konserwującą.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie silnika.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów..

- Rozebranie silnika i sprawdzenie oraz konserwacja poszczególnych elementów.

- Weryfikacja oraz określenie stanu technicznego wszystkich części.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Wykonanie stojaka pod silnik.

- Zabezpieczenie elementów silnika farbą konserwacyjną.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Silnik  znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy wraku czołgu T34/85 (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania wraku czołgu T34/85 możemy określić jako niedostateczny, bardzo duże braki w ukompletowaniu – wyłącznie do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie czołgu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów metalowych z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu punktów smarowniczych.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Spawanie elementów metalowych (prostowanie i uzupełnianie brakujących błotników i burt bocznych ,dwóch kół napinających i dwóch kół jezdnych, włazu mechanika kierowcy, ).

- Wycięcie wskazanych elementów przedziału transmisyjnego.

- Zamontowanie płyty grodziowej oddzielającej przedział załogi od przedziału transmisyjnego.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Zamontowanie pięciu ogniw gąsienicy na przednim pancerzu.

- Wykonanie drewnianego falochronu i zamocowanie w przedniej części czołgu.

- Montaż gąsienicy tylko z jednej strony układu jezdnego (pozostałe części ogniw wypiaskowane i pomalowane)

- Malowanie przedziału kierowania i bojowego ściany na biało podłoga na szaro.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Wrak czołgu znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy kołowym transporterze opancerzonym SKOT 2AP (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania kołowego transportera opancerzonego możemy określić jako dostateczny, niewielkie braki w ukompletowaniu – przeznaczony do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia (tył).

- Naprawa uszkodzonego elementu steru do pływania.

- Oczyszczenie przedziału kierowania oraz przedziału desantu, pomalowanie wnętrza farbą akrylową podkładową, pomalowanie wnętrza drugą powłoką – farba akrylowa ( ściany wewnętrzne i wieża na biało, podłoga i komora silnika na szaro).

- Naprawa uszkodzonego ogumienia, pokrycie ogumienia preparatem do konserwacji i regeneracji gumy.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z Szefem Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Transporter opancerzony znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy wagonie szturmowym z pociągu pancernego (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 10 maja 2018 roku)

Stan zachowania wagonu szturmowego możemy określić jako dostateczny, zewnętrzne poszycie drewniane w 80% nadaje się do wymiany – wyłącznie do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia zmurszałych desek, uzupełnienia ubytków betonowych oraz usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Elementy metalowe powinny zostać wypiaskowane a następnie pokryty farbą podkładową, elementy drewniane zaimpregnowane specjalnym środkiem do drewna.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego wagonu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów metalowych z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów (szczególnie maźnic).

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Zdjęcie zewnętrznej warstwy desek.

- Uzupełnienie ubytków elementów betonowych.

- Uzupełnienie brakujących desek we wnętrzu wagonu oraz ich konserwacja.

- Uruchomienie obrotowych elementów strzelnic karabinów maszynowych.

- Spawanie elementów metalowych (prostowanie i uzupełnianie brakujących uchwytów).

- Demontaż buforów i ich oczyszczenie.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Montaż zaimpregnowanych desek środkiem konserwacyjnych (na zewnątrz i wewnątrz wagonu).

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową elementów metalowych.

- Malowanie farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika.

- Piaskowanie, spawanie i konserwacja kozła oporowego.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca (dopuszcza się możliwość prowadzenie prac w miejscu stacjonowania wagonu)

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Wagon szturmowy znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy WPT 34 (wóz pomocy technicznej) (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 9 kwietnia 2018 roku)

Stan zachowania wozu pomocy technicznej możemy określić jako dostateczny, duże braki w ukompletowaniu – wyłącznie do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Oczyszczenie całości  zewnętrznej starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Demontaż istniejących elementów wyposażenia wewnętrznego.

- Mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie powierzchni wewnętrznych przewidzianych do malowania ze względu na znikome ukompletowanie i ogólny zły stan wozu.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Oczyszczenie, uruchomienie i przesmarowanie mechanizmów układu jezdnego oraz zawiasów we włazach i klapach.

- Uzupełnienie zapasowych ogniw gąsienic z przodu pojazdu (4 sztuki).

- Wykonanie i zamocowanie drewnianego falochronu z przodu pojazdu.

- Montaż dwóch podpór śrubowych na płycie przedniej.

- Uzupełnienie brakujących śrub przy kołach jezdnych.

- Uzupełnienie brezentu na pojazd i zamontowanie go w przedniej części pojazdu.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych na pojazd ustalonych z pracownikami Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Wóz pomocy technicznej  znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. Lotniczej/5 stycznia w Poznaniu lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Poznani.