Załącznik nr 16 do SIWZ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Naprawa podstawy moździerza 22,5 cm moździerza okopowego Böhler M 15 oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej umożliwiającą odbudowę pozostałych brakujących elementów moździerza w oparciu o zachowane egzemplarze i dokumentację historyczną.

A. Odbudowa podstawy moździerza okopowego Böhler z płytą oporową z maksymalnym zachowaniem substancji oryginalnej (wymiana fragmentów ceowników podstawy) z koniecznością zachowania połączeń nitowych w górnej części podstawy poza niezbędnymi do wymiany z uwagi na stan zachowania.

Odbudowa zgodna z technologią produkcji moździerza, poza połączeniami spawanymi na łączonych płaszczyznach profili.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne przewodu lufy, przygotowanie odbudowanego moździerza do malowania i malowanie dwuskładnikową farbą epoksydową na bazie fosforanu cynku.

Grubość powłoki lakierniczej minimum 80 mikronów.

B. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej brakujących elementów obiektu w oparciu o egzemplarze historyczne zachowane w muzeach europejskich i dokumentację historyczną, umożliwiającej odbudowę działa do wariantu z okresu produkcji.

Wszelkie prawa do wykonanej dokumentacji przechodzą na własność Muzeum Wojska Polskiego.

Moździerz znajduje się w Cytadeli Warszawskiej, przy ul. Dymińskiej 13, budynek 96.