Załącznik nr 19 do SIWZ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ NAPRAWA SILNIKA W-2-34

|  | Sprawdzić stan i parametry pracy silnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ zasilania paliwem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ | pompy podtłaczającej paliwo BNK-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | ciśnienie robocze wytwarzane przez pompę musi przekraczać 0,8 [kG/cm2] |  |  |  |
|  | b/ | pompy wtryskowej NK-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | pompa wtryskowa na sekcjach musi wytwarzać ciśnienie min. 210 [kG/cm2] |  |  |  |
|  |  |  | silnika we wszystkich zakresach pracy (bieg jałowy i pod obciążeniem). |  |  |  |  |
|  |  | - | regulator obrotów musi umożliwiać płynną pracę silnika w pełnym zakresie przewidzianym |  |  |
|  |  |  | dla tego typu silnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | dawka tłoczenia paliwa na poszczególnych sekcjach musi być taka sama, dopuszczalna |  |  |
|  |  |  | różnica w wydatku pomiędzy sekcjami, (max - min.) 5 [%] |  |  |  |  |  |
|  |  | - | listwa zęba sterowania pompą wtryskową musi pracować bez zacięć w pełnym zakresie |  |  |
|  |  |  | pracy silnika oraz dawką zerową (unieruchomienie silnika) |  |  |  |  |  |
|  | c/ | wtryskiwaczy paliwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | wtryskiwacze paliwa wyregulowane na ciśnienie wtrysku 210 (+/-) 3 [kG/cm2] |  |  |  |
|  | d/ | filtry paliwa, stan ukompletowania zgodny z fabrycznym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | filcowe wkłady filtrujące nieuszkodzone, oczyszczające paliwo zgodnie z wymaganiami |  |  |
|  |  |  | fabrycznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | siatka filtrująca i pokrowiec jedwabny nieuszkodzone zachowujące parametry pracy silnika |  |  |
|  | e/ | Przewody paliwa nie mogą być popękane, pozagniatane lub naprawiane w sposób powodujący |  |  |
|  |  | tłumienie przepływu paliwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ smarowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ | Filtr oleju nie może być uszkodzony mechanicznie, w szczególności wkład filtrujący |  |  |  |
|  | b/ | Zawór przeciążeniowy przepływu oleju w filtrze, pracować w zakresie 2,9 - 3,7 [kG/cm2] |  |  |  |
|  | c/ | Wkład filtrujący wymienny należy wymienić zgodnie z wymaganiami dla ww. silnika. |  |  |  |
|  | d/ | Pompa podtłaczająca olej MZN-2 musi osiągać wymagane ciśnienie oleju w silniku przed jego |  |  |
|  |  | uruchomieniem, 12 (+/-) 2 [kG/cm2]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ | Pompa olejowa musi zapewnić właściwy wydatek oleju gwarantujący pracę w każdych warunkach. |  |  |
|  |  | Niedopuszczalne są wycieki oleju z pompy na jakichkolwiek połączeniach. Ciśnienie oleju na biegu |  |
|  |  | jałowym min. 2 [kG/cm2]. Podczas normalnej eksploatacji 6-8 [kG/cm2], przy temp. oleju 80o [C]. |  |  |
| 3. | Układ chłodzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ | Pompa wody musi gwarantować przepływ płynu chłodzącego przez silnik w ilości umożliwiającej |  |  |
|  |  | jego chłodzenie w czasie długotrwałej pracy w każdych warunkach. |  |  |  |  |  |
|  | b/ | Sprawdzić w razie potrzeby usprawnić smarowanie wałka pompy wody - smarowniczka MTK. |  |  |
|  | c/ | Wszystkie elementy zamontowane na pompie wody muszą być sprawne i zgodne ze stanem |  |  |
|  |  | fabrycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Układ rozruchu powietrznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ | Rozdzielacz powietrza oraz przewody pneumatyczne bez uszkodzeń mechanicznych, muszą |  |  |
|  |  | gwarantować właściwe zasilanie silnika sprężonym powietrzem przy rozruchu. |  |  |  |  |
|  |  | Rozmieszczenie oraz mocowanie przewodów pneumatycznych na silniku zgodne z fabrycznym. |  |  |
|  | Uwaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Wszystkie układy muszą być szczelne, bez jakichkolwiek wycieków. |  |  |  |  |  |
|  | - | Przewody naprawiane lub wymienione w czasie naprawy muszą być zgodne z oryginałem. |  |  |
|  | - | Elementy naprawiane w porozumieniu z MWP, muszą gwarantować normalną pracę silnika w |  |  |
|  |  | pełnym zakresie obrotów 500 - 2050 [obr/min.]. |  |  |  |  |  |  |  |  |

W procesie przeglądu i naprawy należy zregenerować dwie krzywki wałka rozrządu.

Silnik znajduje się w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie.