- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy wagonie szturmowym z pociągu pancernego (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego – Oddziału Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

- Opinia konserwatorska (opinia na podstawie materiału fotograficznego i oględzin dokonanych w dniu 10 maja 2018 roku)

Stan zachowania wagonu szturmowego możemy określić jako dostateczny, zewnętrzne poszycie drewniane w 80% nadaje się do wymiany – wyłącznie do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia zmurszałych desek, uzupełnienia ubytków betonowych oraz usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Elementy metalowe powinny zostać wypiaskowane a następnie pokryty farbą podkładową, elementy drewniane zaimpregnowane specjalnym środkiem do drewna.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego wagonu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów metalowych z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów (szczególnie maźnic).

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Zdjęcie zewnętrznej warstwy desek.

- Uzupełnienie ubytków elementów betonowych.

- Uzupełnienie brakujących desek we wnętrzu wagonu oraz ich konserwacja.

- Uruchomienie obrotowych elementów strzelnic karabinów maszynowych.

- Spawanie elementów metalowych (prostowanie i uzupełnianie brakujących uchwytów).

- Demontaż buforów i ich oczyszczenie.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Montaż zaimpregnowanych desek środkiem konserwacyjnych (na zewnątrz i wewnątrz wagonu).

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową elementów metalowych.

- Malowanie farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika.

- Piaskowanie, spawanie i konserwacja kozła oporowego.

- Inne postanowienia.

- Miejsce prowadzenia prac w miejscu stacjonowania wagonu.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z  pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą Szefa Oddziału Muzeum Broni Pancernej.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana do Muzeum Wojska Polskiego -  Oddziału Muzeum Broni Pancernej                             w Poznaniu.

- Termin wykonania prac konserwatorskich upływa z dniem 20.12.2018 r.

Wagon szturmowy znajduje się w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w Muzeum Broni Pancernej  przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.