Załącznik nr 11 do SIWZ

WYKAZ OBIEKTÓW MUZEUM BRONI PANCERNEJ W POZNANIU – ODDZIAŁU MWP

DO KONSERWACJI I REKONSTRUKCJI ORAZ PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

WYKAZ OBIEKTÓW:

- Niszczyciel czołgów M - 36

- Czołg T-34/85

- Czołg Panzerkampfwagen III (Pz.Kpfw III Ausf.H)

- Działo samobieżne 2S7 „PION”

- Opancerzony samochód rozpoznawczy GM „FOX”

PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH:

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy niszczycielu czołgów M-36

- Opinia konserwatorska

Stan zachowania niszczyciela czołgów M 36 określono jako dostateczny, niewielkie braki w ukompletowaniu. Wymaga sprawdzenia silnika i skrzyni biegów, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby     w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów (zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów).

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia (przód i tył).

- Usunięcie osłon stalowych przednich elementów optycznych oraz uzupełnienie brakujących lamp, odtworzenie uchwytów elementów optycznych sprzed modernizacji.

- Oczyszczenie przedziału kierowania oraz przedziału bojowego, pomalowanie wnętrza farbą akrylową podkładową, pomalowanie wnętrza drugą powłoką – farba akrylowa (ściano wewnętrzne i wieża na biało, podłoga i komora silnika na szaro)

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki (farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego.

- Montaż po renowacji osłon pokrywy wieży.

- Prace tapicerskie siedzisk i oparć załogi.

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej wieży (usunięcie niesprawności).

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z pracownikami Muzeum Wojska Polskiego i Oddziału Muzeum Broni Pancernej (przedstawicieli Zamawiającego p. Macieja Ciunowicza, ppłk Tomasza Ogrodniczuka).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka. Zdemontowane elementy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane fotograficznie. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu.

Niszczyciel czołgów znajduje się w Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy czołgu T-34/85

- Opinia konserwatorska

Stan zachowania wraku czołgu T34/85 określono jako niedostateczny, bardzo duże braki w ukompletowaniu – wyłącznie do prezentacji statycznej. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznych wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany, a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie czołgu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów metalowych z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu punktów smarowniczych.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Spawanie elementów metalowych (prostowanie i uzupełnianie brakujących błotników i burt bocznych).

- Zamontowanie płyty grodziowej oddzielającej przedział załogi od przedziału transmisyjnego.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Montaż brakujących peryskopów, gniazda anteny, lampy, sygnału dźwiękowego.

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Wykonanie drewnianego falochronu i zamocowanie w przedniej części czołgu.

- Napięcie gąsienic (zapasowe części ogniw wypiaskowane i pomalowane)

- Malowanie przedziału kierowania i bojowego ściany na biało podłoga na szaro.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki (farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka. Zdemontowane elementy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane fotograficznie. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu.

Czołg znajduje się w Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy czołgu Panzerkampfwagen III (Pz.Kpfw III Ausf.H)

- Opinia konserwatorska

Stan zachowania wozu określono jako dostateczny, bardzo duże braki w ukompletowaniu. Wymaga naprawy i uzupełnienia brakujących elementów układu zawieszenia w tym dorobienia trzech wałków skrętnych, naprawy wahaczy montażu wszystkich kół jezdnych, zamontowania ogniw gąsienic oraz odmalowania i uzupełnienia dostarczonych elementów zewnętrznego wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Demontaż wieży i rozluzowanie zapieczonych elementów baszty dowódcy, wizjerów i włazów.

- Wymontowanie i naprawa zapieczonego łożyska obrotu wieży.

- Zdjęcie dodatkowego pancerza.

- Demontaż włazów kierowcy i strzelca (rozluzowanie zapieczonych zawiasów, zamków, rygli).

- Zdemontowanie uszkodzonych uchwytów holowniczych przednich; dorobienie brakujących elementów.

- Demontaż osłon silnika.

- Demontaż górnej części kadłuba.

- Demontaż gniazd drążków skrętnych.

- Demontaż wahaczy zawieszenia.

- Demontaż kół napinających.

- Demontaż wahaczy kół napinających.

- Naprawa mechanizmu naciągu gąsienicy.

- Wymontowanie drążków skrętnych.

- Demontaż układu hamulcowego, weryfikacja i naprawa elementów (wymiana skorodowanych elementów na nowe).

- Demontaż zwolnic napędowych.

- Demontaż łożysk wahaczy (weryfikacja, czyszczenie i powtórne złożenie łożysk igiełkowych).

- Oczyszczenie korozji znajdującej się pod zdemontowanymi elementami oraz pomalowanie farbą podkładową.

- Rozebranie, oczyszczenie, zakonserwowanie i wymiana uszkodzonych części zwolnic.

- Naprawa uszkodzonych wahaczy zawieszenia.

- Naprawa uszkodzonych czopów wahaczy.

- Dorobienie brakujących osłon uszczelniaczy wahacza.

- Dorobienie brakujących drążków skrętnych.(2 sztuki, regeneracja 1 sztuki)

- Wykonanie brakującego amortyzatora.

- Wykonanie płyty dystansowej podstawy amortyzatora.

- Weryfikacja i dorobienie brakujących elementów.

- Montaż zawieszenia.

- Weryfikacja kół jezdnych (sprawdzenie, oczyszczenie, naprawa uszkodzonych gniazd łożysk i wymiana łożysk).

- Dorobienie brakujących tulei dystansowych łożysk kół.

- Montaż kół.

- Naprawa amortyzatorów zawieszenia i dorobienie brakujących elementów.

- Rozluzowanie zakleszczonych elementów gąsienic.

- Montaż kół podporowych gąsienic.

- Dorobienie brakujących elementów zawieszenia (odboje, ślizgi itp.).

- Montaż zwolnic napędowych.

- Montaż kadłuba, osłon silnika, włazów i pozostałych elementów.

- Mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie powierzchni wewnętrznych przewidzianych do malowania ze względu na znikome ukompletowanie.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – piaskową ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Malowanie przedziału kierowania i bojowego według podanych kolorów.

- Montaż gąsienic.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka. Zdemontowane elementy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane fotograficznie. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu.

Czołg znajduje się w Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy dziale samobieżnym 2S7 „PION”

- Opinia konserwatorska

Stan zachowania działa samobieżnego określono jako średni – przeznaczony do prezentacji statycznej istnieje możliwość podjęcia próby uruchomienia pojazdu. Wymaga usunięcia łuszczącej się farby i odmalowania elementów wyposażenia zewnętrznego. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany, a następnie pokryty farbą podkładową.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

  - Wstępne umycie całego pojazdu.

  - Oczyszczenie powierzchni i elementów armaty z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów (zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów).

  - Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

  - Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

  - Odtłuszczenie powierzchni.

  - Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia (tył).

  - Oczyszczenie przedziału kierowania oraz przedziału desantu, luków (schowków), pomalowanie wnętrza farbą akrylową podkładową, pomalowanie wnętrza drugą powłoką – farba akrylowa ( ściany wewnętrzne i wieża na biało, podłoga i komora silnika, luki (schowki) na szaro)

  - Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

  - Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

  - Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki ( farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

  - Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego.

  - Montaż wszystkich elementów wyposażenia pojazdu osprzętu wożonego na pojeździe.

  - Udrożnienie przewodu lufy (usunięcie betonu).

  - Wymiana osłon brezentowych na siłownikach hydraulicznych.

  - Wykonanie prac tapicerskich siedzeń załogi.

  - Usprawnienie mechanizmów podnoszenia i opuszczania, obrotu armaty.

  - Montaż zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia silnika.

  - Dokonać sprawdzenia wszystkich układów silnika tj. chłodzenia, smarowania, rozruchu powietrznego, elektrycznego, hydraulicznego. Usunięcie wycieków lub niesprawności wymienionych układów.

  - Próba uruchomienia silnika (jeśli będzie to możliwe)

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka. Zdemontowane elementy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane fotograficznie. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu.

Działo samobieżne znajduje się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH do wykonania przy opancerzonym samochodzie rozpoznawczym GM „FOX”

- Opinia konserwatorska

Stan zachowania samochodu rozpoznawczego określono jako dostateczny, braki w ukompletowaniu zewnętrznym, uszkodzone skrzynki narzędziowe i zasobniki oraz błotniki. Opony pojazdu całkowicie zniszczone nie nadają się nawet do prezentacji statycznej. Uszkodzona cała instalacja elektryczna wraz z lampami zewnętrznymi. Silnik i skrzynia biegów do kapitalnego remontu oraz uzupełnienia brakujących elementów z osprzętu silnika (brak gaźnika i aparatu zapłonowego). Wymaga usunięcia łuszczącej się farby, odmalowania i uzupełnienia wybranych elementów zewnętrznego wyposażenia. Cały pojazd powinien zostać wypiaskowany, pokryty farbą podkładową. Następnie należy zakonserwować wszystkie elementy zawieszenia, naprawić silnik i skrzynię biegów. Ostatnim etapem powinno być malowanie pojazdu w barwach polskich formacji z okresu II wojny światowej.

- Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych.

- Wstępne umycie całego pojazdu.

- Przeprowadzenie wstępnych prac blacharskich polegających na wyprostowaniu błotników i pozaginanych elementów nadwozia pojazdu.

- Oczyszczenie powierzchni i elementów z korozji i luźno odstającej farby w sposób mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne może być piaskowanie przy wcześniejszym zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktów smarowniczych, połączeń kinematycznych wymagających smarowania i innych newralgicznych punktów.

- Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrażliwych elementów i podzespołów.

- Oczyszczenie całości starej powłoki lakierniczej metodą piaskowania.

- Dokładne usunięcie elementów ściernych (po piaskowaniu).

- Odtłuszczenie powierzchni.

- Uzupełnienie brakujących elementów poszczególnych przedziałów:

  - Wieża przedział załogi.

- Dorobienie jednej płyty lewego włazu

- Uzupełnienie peryskopów w wieży

- Odnowienie siedzisk załogi (prace tapicersko blacharskie)

- Wymiana wiązki elektrycznej wieży

- Wykonanie zabezpieczenia mechanizmu podnoszenia podstawy karabinów

- Usprawnienie luków obserwacyjnych

- Odbudowa skrzynek elektrycznych i skrzynek osprzętu załogi

- Prace ślusarsko blacharskie, przedziału załogi (prostowanie blach, uzupełnienie brakujących śrub)

- Wymiana kulek wieńca obrotowego wieży.

  - Przedział kierowcy

- Prace tapicerskie fotela kierowcy, zagłówków, pod czułków

- Wykonanie i montaż deski rozdzielczej przyrządów kontrolno-pomiarowych kierowcy

- Wymiana podstawy akumulatora

- Naprawa instalacji elektrycznej przedziału kierowcy

- Usprawnienie działania luków obserwacyjnych kierowcy

- Usprawnienie działania  włazu mechanika kierowcy

  - Przedział silnikowy, układ napędowy

- Demontaż układu napędowego

- Weryfikacja silnika pod kontem uruchomienia (naprawa według potrzeb, wymiana oleju)

- Weryfikacja sprzęgła (naprawa według potrzeb)

- Skrzynia biegów plus mechanizm zmiany biegów weryfikacja wymiana oleju

- Skrzynia rozdzielcza plus mechanizm sterowania, usunięcie wycieku, weryfikacja wymiana oleju

- Wały napędowe naprawa

- Mosty wymiana uszczelniaczy piast, weryfikacja wymiana oleju

- Układ chłodzenia weryfikacja naprawa według potrzeby, wymiana połączeń elastycznych, zalanie układu płynem nisko zamarzającym

- Układ zasilania paliwem weryfikacja układu pod względem szczelności (zbiorniki, przewody) uzupełnienie brakujących elementów jak korki zbiorników gaźnik

- Układ zapłonowy wymiana przewodów zapłonowych, świec zapłonowych weryfikacja aparatu zapłonowego (naprawa), uzupełnienie cewki zapłonowej

- Układ zasilania powietrzem weryfikacja uzupełnienie filtra powietrza i przewodów według potrzeb

- Instalacja elektryczna silnika weryfikacja i sprawdzenie działania rozrusznika i prądnicy naprawa według potrzeb

  - Podwozie

- Instalacja elektryczna podwozia naprawa, uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia zewnętrznego

- Układ hamulcowy weryfikacja działania naprawa według potrzeb (zatarta pompa hamulcowa)

- Układ zawieszenia wymiana poduszek amortyzatorów

- Układ kierowniczy weryfikacja i sprawdzenie działania, usprawnienie działania kierowania pojazdu z przedziału załogi

- Układ bieżny wymiana opon i dętek

  - Nadwozie

- Uzupełnienie uszu do podnoszenia nadwozia z przodu i z tyłu pojazdu

- Naprawa osłon żaluzji silnika

- Wykonanie i naprawa mocowania lusterek (montaż lusterek)

- Wykonanie mocowania koła zapasowego na prawym włazie załogi i założenie koła

- Prace blacharsko lakiernicze nadwozia według potrzeb

- Prace blacharskie naprawa poprzez uzupełnienie ubytków skrzynek zewnętrznych montowanych na błotnikach 5 szt. oraz jednej na tylnym lewym boku, odtworzenie skrzynki zamontowanej na żaluzji silnika

- Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podkładem reaktywnym.

- Pomalowanie akrylową farbą podkładową.

- Malowanie farbą nawierzchniową akrylową – khaki (farbą nawierzchniową w podanym kolorze wg wzornika).

- Naniesienie oznaczeń taktycznych pojazdu w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego.

- Inne postanowienia.

- Transport obiektu do miejsca konserwacji oraz do miejsca eksponowania realizuje wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka o zakończeniu poszczególnych etapów prac konserwacyjnych – tj.: po zdemontowaniu elementów zewnętrznych i wewnętrznych, po wykonaniu oczyszczenia przed malowaniem i po malowaniu.

- Wszelkie dodatkowe prace muszą być konsultowane i uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego (p. Maciej Ciunowicz, ppłk Tomasz Ogrodniczuk).

- Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementów może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą przedstawiciela Zamawiającego ppłk. Tomasza Ogrodniczuka. Zdemontowane elementy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Prowadzone prace konserwatorskie muszą być dokumentowane fotograficznie. Po ich zakończeniu dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu.

Samochód znajduje się w Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.

Konserwacja przeprowadzona będzie w siedzibie Wykonawcy.

Zwrot obiektu do siedziby Muzeum Broni Pancernej przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4 w Poznaniu.